Automata mosógép

Használati utasítás

Proline PFL 550T

HASZNÁLTAL ELŐTT

Biztonsági utasítások

- Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót!

- Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

- Ha a kábel sérült, feltétlenül ki kell cseréltetni egy olyan szerelővel, aki kellő szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy minden elektromos veszélyt elkerüljön!

- Ne húzza ki a csatlakozót a zsinórnál fogva!

- Ne nyúljon a csatlakozóhoz, illetve a géphez nedves kézzel!

- Soha ne nyissa ki az mosószer adagolót a gép működése közben!

- Soha ne erőltesse az gép ajtajának kinyitását működés közben!

- A gép magas hőfokot elérhet, ezért ne érintse meg a szerkezetet működés közben!

- Probléma esetén először húzza ki a gép csatlakozóját a konnektorból és zárja el a csapot!

- Ne próbálja meg önállóan megjavítani a gépet!

- Az ön gépét kizárólag felnőttek kezelhetik kizárólag ennek a tájékoztatónak megfelelően!

- Az ön gépe házi használatra való, a jótállás nem vonatkozik arra az esetre, ha iparszerűen használják!

- Az ajánlott információk 60°C -os mosásra értendők!

- A csomagolóanyag (műanyag zsákok, polisztirol, stb.) veszélyes lehet a kisgyermekekre, tartsa olyan helyen, ahol kisgyermek nem férhet hozzá.

- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.

- A készülék használatba vétele előtt el kell távolítani az összes, csomagoláshoz és szállításhoz használt csavart. Ha a csavarokat nem távolította el, a készülék súlyosan károsodhat.

- Az első adag ruha mosása előtt futtasson le egy mosási programot üresen, ruhák nélkül.

Ajánlások

- A hosszú ideig levegőn lévő mosópor vagy öblítő megszáradhat, így érdemes a tisztítószert, illetve az öblítő szert közvetlenül a mosás előtt tenni a mosószer adagolóba.

- Az előmosás funkciót csak a nagyon piszkos ruháknál alkalmazza.

- A terheléssel ne haladja meg a maximális befogadóképességet.

- Amennyiben hosszabb ideig használaton kívül van gépe, húzza ki a konnektorból, zárja el a vízcsapot és hagyja nyitva a gép ajtaját, hogy kiszáradhasson.

- A minőségellenőrző eljárások azt mutatták, hogy bizonyos bennmaradt vízmennyiség nem árt a gépnek.

FELSZERELÉS

A mosógép üzembe helyezése

Használat előtt ellenőrizze az alábbi pontokat!

A mosógép helyének kiválasztása

- Keressen megfelelő helyet a mosógép elhelyezéséhez.

- A mosógépet szilárd, egyenletes helyre tegye (ha az aljzat nem sima, olvassa el az

alábbi bekezdést).

- A mosógépet ne érje közvetlen napsugárzás.

- A mosógép környezetében megfelelő legyen a szellőzés.

- A helyiség hőmérséklete ne essen 0°C alá.

- A mosógépet ne tegye hőforrás (szénnel, gázzal működő fűtőtest) közelébe.

- Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon be a készülék alá.

- Ha a mosógépet szőnyegre teszi, ügyeljen rá, hogy a szőnyeg ne takarja el a

szellőzőnyílásokat.

A mosógép vízszintbe állítása a lábak beállításával

- Ha az aljzat nem teljesen sík és vízszintes, állítsa be a lábak magasságát (ne tegyen a

mosógép lába alá fadarabot, stb. a magasságkülönbség kiegyenlítésére).

1. Lazítsa ki a csavarrögzítőt, majd kézzel csavarja a lábat a szükséges magasságig.

2. Szorítsa meg a rögzítő csavaranyát a tartozék csavarkulccsal.

Szilárd, sík felületre helyezze a mosógépet.

Ha a készüléket nem sík talajra helyezi, rázkódás, zaj keletkezhet.

(Csak 1 fokos dőlésszög megengedett).

A szállításhoz használt rögzítő csavarok eltávolítása

A mosógép használatba vétele előtt el kell távolítani a szállításhoz használt öt rögzítő csavart

a készülék hátoldaláról. A csavarok eltávolításához:

1. Lazítsa meg a csavarokat a tartozékként szállított csavarkulccsal.

2. Fogja meg a csavarokat, és húzza ki a lyukból a lyuk szélesebb részénél.

Ezt tegye mindegyik csavarnál.

3. Zárja le a lyukakat a műanyag védőkupakokkal.

4. Tegye el a csavarokat, későbbi szállításnál még szüksége lehet rájuk.

Vízbevezető tömlő csatlakoztatása (lehetőség)

Vízbevezető tömlő csatlakoztatása

Csatlakoztassa a vízbevezető cső egyik végét a mosógéphez, és a másik végét a

vízvezetékhez. Ne hajtsa meg a vízbevezető csövet. Ha túl rövid a cső, és nem akarja

megváltoztatni a vízcsap helyét, akkor cserélje ki hosszabb, nagynyomású csőre.

Vízbevezető cső csatlakoztatása:

1. Csatlakoztassa a hideg vizes cső L-alakú csőcsatlakozóját a hideg víz bevezető csonkjára a mosógép hátoldalán. Kézzel szorítsa meg.

2. A cső másik végét a hideg vizes csapra csatlakoztassa, és kézzel szorítsa rá. Ha szükséges,

megváltoztathatja a vízbevezető cső helyzetét a mosógépnél, a rögzítés kilazításával, a cső

elfordításával, és a rögzítés újraszorításával.

Lehetőség: 1. Csatlakoztassa a meleg vizes cső L-alakú csőcsatlakozóját a meleg víz bevezető csonkjára a mosógép hátoldalán. Kézzel szorítsa meg.

2. A cső másik végét a meleg vizes csapra csatlakoztassa, és kézzel

szorítsa rá.

3. Használja az Y-alakú elágazást, ha csak hidegvizet kíván használni.

Megjegyzés: A vízbekötéshez mindig új csövet és szerelvényeket használjon, régi,

használt szerelvényeket ne használjon.

A vízelvezető tömlő elhelyezése

Három módszer közül választhat:

1. A vízelvezető tömlő mosdókagylóba illesztése

A vízelvezető tömlő végének illesztési helye legalább 60-90 cm közötti magasságban legyen.

Helyezze a vízelvezető tömlő végét a vezető idomba, így a tömlő vége meghajlított állapotban marad. Rögzítse az elvezető idomot a falhoz, vagy a vízcsaphoz, nehogy a víz leeresztésekor a tömlő kiugorjon a mosdóból.

2. A vízelvezető tömlő bekötése a mosdó szennyvíz szifonjába, elágazó idomon

keresztül

A tömlő bevezetésére szolgáló idomot a szifon felett kell beépíteni úgy, hogy a vízelvezető

tömlő vége legalább 60 cm magasan legyen a padlószinttől.

3. A vízelvezető tömlő bevezetése közvetlenül a szennyvízhálózatba

Legalább 65 cm magas függőleges cső alkalmazása javasolt. A csatlakoztatás ne

legyen rövidebb 60 cm-nél, és ne legyen hosszabb 90 cm-nél.

Hálózati csatlakoztatás

Csatlakoztassa a mosógép hálózati csatlakozókábelét a hálózati feszültség fali dugaszoló

aljzatához.

Elektromos összeillesztés

- A mosógép 230 V/50 Hz feszültség alatt működik!

- A készüléket csak olyan hálózati feszültségről működtesse, ami megfelel a készülék gyári címkéjén feltüntetett feszültség értéknek.

- A készüléket csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.

- Vigyázzon, ne sérüljön meg a hálózati kábel. Úgy helyezze el, hogy ne kelljen rajta átjárni, ne szoruljon be sehova. Különösen figyeljen arra, hogy ne törjön meg a vezeték a fali dugaszoló aljzathoz illesztésnél, és a hálózati kábel kivezetésénél a készülékből.

- Ne terhelje túl a fali dugaszoló aljzatot, mert a túlterhelés áramütést, és tüzet okozhat!

TECHNIKAI RÉSZLETEZÉS

| Száraz ruha maximális terhelés | 5 kg |
| --- | --- |
| Magasság x szélesség x mélység | 85 x 59,6 x 51 cm |
| Maximális centrifugázási sebesség | 500 fordulat/perc |
| A beállításhoz elfogadott víznyomás | 1-10 bar |
| Elektromos ellátás | 230 V/50 Hz |

VEZÉRLŐ SZERKEZET

1. Mosószer adagoló

2. Menet/állás kijelző lámpa

3. Működéskijelző lámpa

4. Programkezdet kijelző lámpa

5. Programválasztó

6. Váltózár, menet/állás

7. Működés váltó

8. A program végének kijelző lámpája

DEPART/PAUSE gomb: program indítás/leállítás

Figyelem! Állítsa le a mosógépet program választás előtt, illetve ha menet közben szeretne programot változtatni!

ANNULATION D’ESSORAGE: Centrifugázás megszüntetése

Ezt a programot kényes ruhaneműk esetére ajánljuk, melyeket célszerűbb nem centrifugázni.

Ezzel a funkcióval még akkor is leállíthatja a centrifugázási programot, amennyiben az az eredeti programban benne van.

LAVAGE A FROID: Mosás hideg vízzel

Ezzel a funkcióval lehetősége nyílik arra, hogy kevéssé szenezett ruháit takarékosabb üzemmódban mossa ki.

A programozó tárcsa segítségével kiválaszthatja a mosási programot. Fordítsa a kiválasztott program jeléhez, az elindított program leállításához pedig állítsa a tárcsát 0-ra.

1. Pamut 90°

2. Pamut 60° (előmosással)

3. Pamut 60°

4. Pamut 40°

5. Energiatakarékos, gazdaságos mosás

6. Gyorsmosás

7. Hideg vizes pamut mosás

8. Szintetikus 60°

9. Szintetikus 40°

10. Szintetikus mosás hideg vízzel

11. Kényes ruhák mosása

12. Gyapjú 30°

13. Öblítés

14. Centrifugázás (Essorage)

15. Ürítés (Vindange)

Mosási tanácsok és tudnivalók

A ruhák szétválogatása: Válogassa szét a mosásra váró ruhákat az alábbiak szerint:

- Anyag szerint (nézze meg a ruhába varrt címkét): pamut, kevertszálas, szintetikus,

selyem, gyapjú, műselyem.

- Szín szerint: Válogassa külön a fehér és színes ruhákat. Az új színes ruhákat külön

mossa.

- Méret szerint: Mindig keverje a nagyobb és kisebb ruhadarabokat a minél jobb

mosóhatás érdekében.

- Érzékenység szerint: Mossa külön a kímélő, finom mosást igénylő darabokat, használja

a kímélő mosás (finom) programot a tisztagyapjú és selyem ruhaneműk és a függönyök

mosására. Mindig ellenőrizze az anyagösszetételt a bevarrt címkén, és nézze meg a

függelékben, hogy mit jelentenek a bevarrt címkén látható jelzések.

- Ürítse ki a zsebeket: Pénzérmék, hajcsatok és egyéb apró tárgyak kárt tehetnek a ruhában és

a mosógép dobjában is.

- Biztosítsa a textileket: Kapcsolja be a kapcsokat, húzza fel a zipzárakat, a különálló öveket,

szalagokat pedig kösse össze.

- Pamut előmosása: Ez a mosógép a modern mosóporokkal előmosás nélkül is kiváló

hatékonysággal mos, és ez által energiát, időt, mosóport és vizet takarít meg, azonban a

különösen szennyezett, pamut alapanyagú ruhaneműk mosásához mégis ajánlott az

előmosás.

- A betöltendő ruha mennyiségének megállapítása: Ne töltse túl a mosógépet, mert akkor a

mosógép nem tudja megfelelően kimosni a ruhát. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja,

hogy az egyes ruhaneműkből mennyit tegyen a mosógépbe:

- Mosószer kiválasztása: A mosószert mindig a mosásra váró anyagnak (pamut, szintetikus,

finom kelmék, gyapjú), színnek, mosási hőmérsékletnek, a szennyezettség fokának

megfelelően válassza ki. Mindig csökkentett habzású mosószert használjon, melyet

kifejezetten az automata mosógépekhez gyártanak.

- Kövesse a gyártó utasításait a használt mosópor mennyiségét illetően, vegye figyelembe a

mosandó ruha mennyiségét, szennyezettségét, és a víz keménységét. Ha nem tudja, hogy

kemény-e a víz a lakóhelyén, kérdezze meg a vízügyi hatóságot.

Megjegyzés: A mosószereket száraz, biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tartsa.

Mosás

A mosás elindítása

1. Nyissa ki a mosógép ajtaját.

2. Tegye be a ruhákat egyenként, lazán, kicsit szétrázva, és ne töltse túl a dobot!

3. Zárja be a mosógép ajtaját.

4. Tegye be a mosószerfiók megfelelő rekeszeibe a mosószert, öblítőt, előmosáshoz a

mosószert (ha szükséges).

5. Válassza ki a megfelelő mosási programot.

6. Nyomja meg a DEPART/PAUSE gombot és a kiválasztott program elindul.

A program változtatása amennyiben nem megfelelő programot indított el

1. Nyomja meg a DEPART/PAUSE gombot, hogy leállítsa a folyamatban lévő programot.

2. Állítsa a programválasztót 0-ra, ezáltal minden lámpa kialszik.

3. Állítsa a programválasztót a kívánt program jeléhez, majd nyomja meg a DEPART/PAUSE gombot.

A program leállítása

1. Nyomja meg a DEPART/PAUSE gombot, hogy leállítsa a folyamatban lévő programot.

2. Állítsa a programválasztót 0-ra, ezáltal minden lámpa kialszik.

3. Amennyiben nem kíván új programot elindítani, állítsa a programválasztót az Ürítés (Vindange) vagy a Centrifugálás (Essorage) jeléhez, majd nyomja meg a DEPART/PAUSE gombot.

Mosószer adagolás:

Rekesz I :Ebbe a rekeszbe tegye az előmosáshoz szükséges mosószert vagy a keményítőszert.

Rekesz II : Ebbe a rekeszbe tegye a főmosáshoz a mosószert, a vízlágyítót, az előáztató mosószert,

a fehérítőt vagy a folteltávolítót.

Rekesz  : Ebbe a rekeszbe tegye az öblítő szert, vagy az egyéb ápolószert.

A mosás vége

A mosógép ajtaja a mosás vége után kb. 3 perc múlva nyitható.

Figyelem! Áramkimaradás esetén a gép nem károsodik, ott fogja folytatni a megkezdett programot, ahol abbahagyta!

Gyerekzár

A gyerekzár bekapcsolásával elkerülheti a nem kívánt beavatkozásokat a vezérlő panelen.

A gyerekzár bekapcsolásához tartsa lenyomva a DEPART/PAUSE gombot, amíg a DEPART/PAUSE lámpa nem kezd el villogni. Ezután a lámpa folyamatosan égni fog.

A gyerekzár állapotának megszüntetéséhez ismét nyomja meg a DEPART/PAUSE gombot hosszan.

A program lejártával a gyerekzár automatikusan kikapcsol.

Karbantartás és tisztítás

Áramtalanítsa a gépet, zárja el a vízcsapot!

A mosógép külsejének tisztítása

1. Tisztítószeres puha ruhával törölje le a mosógép külsejét, a kezelőegységet is.

Ne használjon a tisztításhoz súrolószert.

2. Puha ronggyal törölje szárazra a felületet.

3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

Szűrők tisztítása:

| Program | Compart | Funkciógombok | Max. Száraz ruha terhelés (kg) | Ruha típusa | Észrevételek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pamut 90º | 2 | Annulation D’essorage | 5 | Textilek pamutból és lenből, közepesen piszkosak, melyek bírják a magas hőfokot. | Alsó ruhák, lepedők, takarók, abroszok, pólók és törülközők. |
| 2. Pamut 60º előmosással | 1+2 | Annulation D’essorage Lavage a froid | 5 | Fehér és színes pamut, kevert, nagyon piszkos. |  |
| 3. pamut 60º | 2 | Annulation D’essorage Lavage a froid | 5 | Fehér és színes pamut, kevert ruhák, közepesen piszkosak. |  |
| 4. pamut 40 | 2 | Annulation D’essorage Lavage a froid | 5 | Fehér és színes pamut, kevert ruhák, kevéssé piszkosak. |  |
| 5. Takarékos | 2 | Annulation D’essorage Lavage a froid | 5 | Fehér és színes pamut, kevert ruhák, közepesen piszkosak. |  |
| 6. Gyors mosás | 2 | Annulation D’essorage | 2,5 | Fehér és színes pamut, kevert ruhák, enyhén piszkosak. |  |
| 7. Pamut hideg víz | 2 | Annulation D’essorage | 5 | Fehér és színes pamut, kevert ruhák, enyhén piszkosak. Mosás hideg vízzel. |  |
| 8. Szintetikus 60º | 2 | Annulation D’essorage Lavage a froid | 3 | Műszálas vagy műszállal kevert textíliák, közepesen piszkosak. | Zoknik, ingek nylonból. |
| 9. Szintetikus 40º | 2 | Annulation D’essorage Lavage a froid | 3 | Műszálas vagy műszállal kevert textíliák, enyhén piszkosak. |  |
| 10. Szintetikus hideg víz | 2 | Annulation D’essorage | 3 | Műszálas vagy műszállal kevert, kényes textíliák, enyhén piszkosak. Mosás hideg vízzel. |  |
| 11. Kényes 30º | 2 | Annulation D’essorage | 2 | Kényes, színes pamut vagy műszállal kevert textíliák, enyhén piszkosak. | Textilek selyemből vagy selyemmel kevertek, ingek poliészterből vagy polymaidból. |
| 12. Gyapjú 30º | 2 | Annulation D’essorage | 2 | Átlagosan piszkos gyapjú szövet. Mosás kézzel és géppel. | Gyapjúszövet. |
| 13. Öblítés | Ez a program extra öblítést tesz lehetővé a mosási program végeztével. Minden ruhatípusra alkalmas, különösen ajánlott pamut ruhaneműköz. |
| 14. Centrifugálás | Ez a program extra centrifugálást tesz lehetővé a mosási program végeztével. Minden ruhatípusra alkalmas, különösen ajánlott pamut ruhaneműköz. |
| 15. Ürítés | Ezzel a programmal kiürítheti a mosógépben lévő piszkos vizet a mosás befejeztével. Az ürítést menet közben is elvégezheti. |

Öblítő szer használata: Használata minden programhoz ajánlott, kivéve centrifugálás és ürítés. Öblítő adagolása: Az öblítő szer gyártójának ajánlása szerint.

Hibaelhárítás, problémák és megoldások

Nem indul el a mosógép.

- Ellenőrizze, hogy rendesen bezárta-e a mosógép ajtaját.

- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a mosógépet a hálózatra.

- Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.

- Ne felejtse el megnyomni az Indítás/szünet [DEPART/PAUSE] gombot.

Nincs víz, vagy nincs elegendő víz.

- Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.

- Ellenőrizze, hogy nem fagyott-e be a vízbevezető tömlő.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e meghajolva, megtörve a vízbevezető tömlő.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a vízbevezető tömlőben a vízszűrő.

A mosási program lefuttatása után mosópor maradt a mosószer tartóban.

- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a víznyomás.

- A mosóport a fiók belső részébe tegye (minél távolabb a rekesz külső falától).

A mosógép rázkódik és túl zajos.

- Ellenőrizze, hogy a mosógép sík, vízszintes helyzetben áll-e. Ha nem, a lábak

magasságának a változtatásával állítsa a mosógépet vízszintesre.

- Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szállításhoz szükséges csavarokat.

- Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá valamihez.

- Ellenőrizze, hogy a ruha egyenletesen helyezkedik-e el a dobban.

A mosógép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem centrifugál.

- Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső nincs el megtörve vagy összenyomva.

- Ellenőrizze, hogy a leeresztő szűrő nincs-e eltömődve.

Nem nyílik ki a mosógép ajtaja

- A mosógép ajtaját a program lefutása, vagy a mosógép kikapcsolása után 3 percig nem

lehet kinyitni.

Környezetvédelem

- A készülék újrahasznosítható alapanyagokból készült. Ha egyszer megválik a

készüléktől, vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési szabályokat. Vágja le a hálózati

csatlakozót, hogy ne lehessen többé a hálózatra csatlakoztatni. Vegye le róla az ajtót,

nehogy kisgyermek vagy kisállat csapdába essen, és bennrekedjen.

- Ne használjon több mosószert, mint a gyártó utasításában szerepel.

- A mosást megelőzően csak akkor használjon fehérítő és folteltávolító szereket, ha

feltétlenül szükséges.

-Energiát takaríthat meg, ha teljes töltet ruhákat mos (a mennyiség a használni kívánt

mosási programtól függ).